ROTEIRO BÁSICO PARA AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS

EDIFICAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DADOS DA EDIFICAÇÃO

| Órgão: |  | Data: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Endereço: |  |
|  | Bairro: |  | Município: |  |
| Uso do imóvel: | Institucional: |  |  | Comercial: |  | Residencial: |  | Misto: |  | Fórum: |  |
| Descrição do imóvel: | Próprio: |  | Cedido: |  | Alugado: |  | Conveniado: |  | Obs: |  |
| Tipo de imóvel: | Casa: |  | Loja: |  | Edifício: |  | Pavimentos: |  | Obs: | - |
| Responsável pelas informações: |  |
|  | Nome / função / matrícula |

| Por se tratar de um prédio para abrigar edificação de uso público, todos os ambientes devem ser acessíveis, inclusive a área restrita aos funcionários, tendo como base o Desenho Universal. |
| --- |
| DESCRIÇÃO DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA/LEGISLAÇÃO* | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | SITUAÇÃO ENCONTRADA |
| 1. CALÇADA |
| Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,50m, sendo admissível 1,20m? |  |  |  |  |
| A inclinação transversal de, no máximo, 3%? |  |  |  |  |
| É nivelada com os lotes vizinhos? |  |  |  |  |
| Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote? |  |  |  |  |
| O nível da calçada respeita sempre o meio-fio instalado, sem sobreposição de piso ou descaracterização deste nível? |  |  |  |  |
| A inclinação longitudinal da calçada acompanha sempre o greide da via? |  |  |  |  |
| Os lotes e edificações localizam-se em ruas cuja inclinação da via é menor que 14%? |  |  |  |  |
| Na ausência da linha guia (estacionamento, acessos, etc) existe sinalização com piso tátil (recomendado o direcional) para balizamento das pessoas com deficiência visual? |  |  |  |  |
| Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2.10m? |  |  |  |  |
| É livre de obstáculos no piso que comprometa a rota acessível? |  |  |  |  |
| 1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO: |
| É antiderrapante? |  |  |  |  |
| É contínuo, sem ressaltos ou depressões? |  |  |  |  |
| É regular, estável e não trepidante? |  |  |  |  |
| Possui piso tátil de alerta com largura mínima de 0,25m, onde couber? |  |  |  |  |
| Possui piso tátil direcional com largura mínima de 0,20m, onde couber? |  |  |  |  |
| 1.2 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA PEDESTRE: |
| Localização somente em frente a faixa de pedestres, nas esquinas onde houver travessia de pedestres? |  |  |  |  |
| Localização associada à vaga para PCD em via pública (oficializada pelo órgão gestor de trânsito)? |  |  |  |  |
| A rampa principal tem inclinação máxima de 8,33%? |  |  |  |  |
| Possui largura mínima de 1,20m? |  |  |  |  |
| Possui abas laterais com largura mínima de 0,50m e inclinação máxima de 10%? |  |  |  |  |
| Existe continuidade entre o piso da rampa e da via pública, sem ressaltos ou degraus? |  |  |  |  |
| Existe correspondência com outra rampa do lado oposto? |  |  |  |  |
| É sinalizada com piso tátil de alerta em torno da guia ou na rampa principal? |  |  |  |  |
| Existe faixa livre no passeio, além do rebaixamento, de no mínimo 0,80m, sendo recomendado 1,20m? |  |  |  |  |
| O piso da rampa é em material antiderrapante? |  |  |  |  |
| 1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS: |
| Respeita a faixa exclusiva de pedestres, deixando a calçada nivelada e sem cortes? |  |  |  |  |
| Existe sinalização visual na entrada e saída de veículos? |  |  |  |  |
| Eventuais desníveis são vencidos no interior do lote? |  |  |  |  |
| 1.4 QUANTO À VEGETAÇÃO A SER IMPLANTADA OU EXISTENTE NO LOCAL: |
| As raízes da espécie plantada preservam o piso do passeio? |  |  |  |  |
| O tipo (sem espinhos, não venenosas, que não desprendam muitas folhas, flores e frutos) e a altura atendem a norma técnica? |  |  |  |  |
| A vegetação, assim como ramos, galhos e arbustos de árvores estão localizados fora da faixa livre de circulação (rota acessível) e em área contígua ao meio-fio? |  |  |  |  |
| 2. ESTACIONAMENTO | SIM | NÃO | Não se aplica | SITUAÇÃO ENCONTRADA |
| Possui 2% das vagas destinadas a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida com, no mínimo, uma vaga? |  |  |  |  |
| Possui 5% das vagas destinadas a idosos com, no mínimo, uma vaga? |  |  |  |  |
| A vaga está localizada próxima ao acesso ou de algum polo de atração? |  |  |  |  |
| Se a vaga é localizada em via pública, existe guia rebaixada de acesso à calçada? |  |  |  |  |
| As vagas são localizadas de modo a evitar que ocorra a circulação e passagem de pedestres entre os veículos? |  |  |  |  |
| Existe rota acessível interligando as vagas do estacionamento até o interior da edificação? |  |  |  |  |
| Possui faixa de circulação livre de obstáculos (1.20m) localizada ao lado da vaga de estacionamento, para a pessoa com deficiência? |  |  |  |  |
| Existe rampa para eliminar os desníveis existentes até a edificação? |  |  |  |  |
| As vagas reservadas para pessoas com deficiência possuem sinalização horizontal e vertical de acordo com as Resoluções 236/07 e 304/08 do CONTRAN? (modelo em anexo) |  |  |  |  |
| As vagas reservadas para pessoas com deficiência e idosos possuem sinalização horizontal e vertical de acordo com as Resoluções 236/07 e 303/08 do CONTRAN? (modelo em anexo) |  |  |  |  |
| O piso do estacionamento é antiderrapante, nivelado e sem inclinação? |  |  |  |  |
| 3. ACESSO À EDIFICAÇÃO | SIM | NÃO | Não se aplica | SITUAÇÃO ENCONTRADA |
| Há a garantia de, pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos? |  |  |  |  |
| Há a possibilidade de ampliação do número de acessos livres de obstáculos na edificação? |  |  |  |  |
| Caso todas as entradas não sejam acessíveis, há sinalização informativa, indicativa e direcional da localização das entradas acessíveis? |  |  |  |  |
| 3.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO: |
| É antiderrapante? |  |  |  |  |
| É regular, estável e não trepidante? |  |  |  |  |
| Possui piso tátil de alerta com largura mínima de 0,25m, onde couber? |  |  |  |  |
| Possui piso tátil direcional com largura mínima de 0,20m, onde couber? |  |  |  |  |
| Possui sinalização informativa e direcional dos acessos da edificação? |  |  |  |  |
| Possui sinalização direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação? |  |  |  |  |
| 3.2 QUANTO A EXISTÊNCIA DE RAMPA PARA ELIMINAR OS DESNÍVEIS EXISTENTES: |
| A rampa atende à largura mínima de 1.50m, sendo admissível 1.20m? |  |  |  |  |
| A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%? |  |  |  |  |
| Se sim, identificar o item correspondente a seguir: |
| Para rampa com inclinação de 5%: os segmentos de rampa vencem desníveis de, no máximo, 1,50m? |  |  |  |  |
| Para rampa com inclinação superior a 5% e até 6,25%: os segmentos de rampa vencem desníveis de, no máximo, 1,00 m? |  |  |  |  |
| Para rampa com inclinação superior a 6,25 e até 8,33%: os segmentos de rampa vencem desníveis de, no máximo, 0,80m? |  |  |  |  |
| Inclinação transversal máxima de 2% interna e 3% em rampa externa? |  |  |  |  |
| Obs: ver os demais componentes da rampa (corrimão, guia de balizamento e piso tátil) no item “Circulação vertical”. |
| 4. CIRCULAÇÃO INTERNA | SIM | NÃO | Não se aplica | SITUAÇÃO ENCONTRADA |
| 4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL |
| A largura dos corredores é de no mínimo 1,50m? |  |  |  |  |
| Em reformas, no caso de ser impraticável a adequação dos corredores, existe bolsões de retorno com dimensões que permitam a manobra completa de uma cadeira de rodas (180o e L=1.50m), sendo, no mínimo, um bolsão a cada 15m, e o corredor com largura mínima de 0,90m? (Observar que a solução fica mais inclusiva se existirem bolsões nas extremidades dos corredores para possibilitar o retorno de frente). |  |  |  |  |
| É antiderrapante, regular, estável e não trepidante? |  |  |  |  |
| Possui piso tátil de alerta com largura mínima de 0,25m, onde couber? |  |  |  |  |
| Possui faixa de piso tátil direcional com largura mínima de 0,20m, onde couber? |  |  |  |  |
| Forrações, tapetes e carpetes embutido no piso e nivelados, firmemente fixados ao piso e com felpas de, no máximo, 6mm? (Observar que tapetes devem ser evitados em rotas acessíveis) |  |  |  |  |
| No caso de utilizar capachos, estes estão embutidos de forma que não ultrapasse 5mm? |  |  |  |  |
| 4.2 QUANTO ÀS JUNTAS E ÀS GRELHAS: |
| Grades, ralos e tampas de inspeção niveladas com o piso, com frestas, ressaltos ou rebaixos máximos de 0,5cm? |  |  |  |  |
| Os vãos das grelhas tem distanciamento máximo de 1.5cm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento? |  |  |  |  |
| 4.3 CIRCULAÇÃO VERTICAL |
| Além de escada, existe outra forma de acesso para vencer desníveis existentes, tais como rampa, elevador ou plataforma móvel? |  |  |  |  |
| 4.3.1 QUANTO ÀS RAMPAS: |
| A rampa atende à largura mínima de 1.50m, sendo admissível 1.20m? |  |  |  |  |
| Em edificações existentes, tem largura mínima admissível de 90cm com segmentes de, no máximo, 4,00m (projeção horizontal)? |  |  |  |  |
| A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%? |  |  |  |  |
| Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima recomendável de 1.50m, sendo admissível 1.20m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente? |  |  |  |  |
| Para rampa com inclinação de 5%: os segmentos de rampa vencem desníveis de, no máximo, 1,50m? |  |  |  |  |
| Para rampa com inclinação superior a 5% e até 6,25%: os segmentos de rampa vencem desníveis de, no máximo, 1,00 m? |  |  |  |  |
| Para rampa com inclinação superior a 6,25 e até 8,33%: os segmentos de rampa vencem desníveis de, no máximo, 0,80m? |  |  |  |  |
| Inclinação transversal máxima de 2% interna e 3% em rampa externa? |  |  |  |  |
| As inclinações diferenciadas máximas de 10% e 12,5% são utilizadas apenas em reformas e respeita os desníveis e lances máximos permitidos? (ver tabela 6) |  |  |  |  |
| Possui faixa de piso alerta distante 32cm do início e término da rampa, com largura entre 25cm a 60cm? |  |  |  |  |
| O corrimão possui seção circular entre 3.0cm – 4.5cm? |  |  |  |  |
| O corrimão prolonga-se 0.30m antes do início e após o término da rampa? |  |  |  |  |
| O corrimão possui extremidades curvadas? |  |  |  |  |
| Respeita o afastamento mínimo de 4cm entre a parede e o corrimão? |  |  |  |  |
| O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0.70m e 0.92m? |  |  |  |  |
| Tem corrimão intermediário para rampas com largura a partir de 2.40m? |  |  |  |  |
| Na ausência de paredes, há guarda-corpo associado, com altura de 1.05m? |  |  |  |  |
| Existe anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, instalado 1,00 m antes das extremidades? |  |  |  |  |
| Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão? |  |  |  |  |
| Na ausência de paredes laterais existe guia de balizamento com altura mínima de 5cm? |  |  |  |  |
| 4.3.2 QUANTO ÀS ESCADAS: |
| O primeiro e último degrau de cada lance atende à distância mínima de 0.30m da área de circulação? |  |  |  |  |
| O piso da escada está entre 0.28m e 0.32m? |  |  |  |  |
| A altura do espelho contempla a dimensão entre 0.16m e 0.18m? |  |  |  |  |
| A escada atende a fórmula 63cm<p + 2e< 65cm? |  |  |  |  |
| O piso dos degraus é antiderrapante e estável? |  |  |  |  |
| A escada não possui espelho vazado se compõe, obrigatoriamente, rota acessível? |  |  |  |  |
| Possui largura mínima de 1.50m, sendo admissível 1.20m? |  |  |  |  |
| O primeiro e o último degrau de um lance da escada distam no mínimo 0.30m da área de circulação adjacente? |  |  |  |  |
| Possui patamar com, no mínimo, a mesma largura da escada, quando na mudança de direção ou a cada 3.20m de altura? |  |  |  |  |
| Possui faixa de piso tátil no início e término da escada, com largura de 0,25m a 0,60m? |  |  |  |  |
| Possui corrimão contínuo instalado nas duas laterais da escada? |  |  |  |  |
| O corrimão atende à altura de 0.92m? |  |  |  |  |
| O corrimão possui seção circular entre 3.0cm e 4.5cm? |  |  |  |  |
| Possui um espaço livre entre a parede e o corrimão de, no mínimo, 4cm? |  |  |  |  |
| O corrimão prolonga-se 0.30m antes do início e após o término da escada? |  |  |  |  |
| O corrimão possui acabamento curvado? |  |  |  |  |
| Tem corrimão intermediário para escadas com largura a partir de 2.40m? |  |  |  |  |
| Na ausência de paredes, há guarda-corpo associado, com altura de 1.05cm? |  |  |  |  |
| Possui sinalização visual na borda dos degraus? |  |  |  |  |
| No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas? |  |  |  |  |
| No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, estas possuem identificação com sinalização em material fotoluminescente na porta de acesso? |  |  |  |  |
| Há demarcação do módulo de referência na área de resgate? |  |  |  |  |
| Existe anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, instalado 1,00 m antes das extremidades? |  |  |  |  |
| Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão? |  |  |  |  |
| 4.3.3 QUANTO AOS ELEVADORES**: |
| Oferecem acesso a todos os pavimentos? |  |  |  |  |
| O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante? |  |  |  |  |
| O piso da cabine contrasta com o da circulação? |  |  |  |  |
| As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante? |  |  |  |  |
| A cabine possui dimensões mínimas de 1,40m x 1,10m? |  |  |  |  |
| A porta possui largura livre mínima de 0,80m? |  |  |  |  |
| Possui sinalização com piso tátil de alerta distando, no máximo, 0,32m da porta do elevador? |  |  |  |  |
| Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador? |  |  |  |  |
| Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85m e 0,90m da sua face superior ao piso? |  |  |  |  |
| Possui sinalização sonora no andar para identificar a chegada da cabine? |  |  |  |  |
| Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80m e 2,50m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta? |  |  |  |  |
| A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90m e 1,10m do piso? |  |  |  |  |
| A botoeira da cabine está localizada entre 0,90m e 1,30m do piso? |  |  |  |  |
| As botoeiras possuem sinalização em Braille localizada ao lado esquerdo ou sobre os botões? |  |  |  |  |
| O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 1,5cm? (NBR NM 313/07) |  |  |  |  |
| A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 3,5cm? (NBR NM 313/07) |  |  |  |  |
| 4.3.4 QUANTO ÀS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS (NBR 15.655-1/2009): |
| Em caso da plataforma ser de percurso aberto - Caixa não enclausurada, utilizada para vencer desníveis de até 2m), possui fechamento contínuo das laterais até a altura de 1,10m do piso? |  |  |  |  |
| Em caso da plataforma ser de percurso fechado - Caixa enclausurada, utilizada para vencer o desnível entre 2m e 4m, possui fechamento contínuo das laterais até altura de 2.00m do piso? |  |  |  |  |
| Possui entrada livre mínima de 90cm? |  |  |  |  |
| A cabine tem dimensão mínima de 90cm x 1.40m? |  |  |  |  |
| 5. ESQUADRIAS | SIM | NÃO | Não se aplica | SITUAÇÃO ENCONTRADA |
| 5.1 PORTAS |
| As portas atendem à largura livre mínima de 0,80m e altura de 2,10m? |  |  |  |  |
| As portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80m? |  |  |  |  |
| As portas do tipo vaivém possuem visor com largura mínima de 0,20m distando entre 0,40m e 0,90m do piso? |  |  |  |  |
| Em caso da necessidade de portas giratórias ou catracas, existe outro acesso vinculado à rota acessível? |  |  |  |  |
| Portas dispostas de maneira a permitir sua completa abertura? |  |  |  |  |
| Maçanetas tipo alavanca e com altura entre 0,90m e 1,10m? |  |  |  |  |
| Possui largura mínima de 1,50m em frente à porta (sentido da abertura)? |  |  |  |  |
| Possui largura mínima de 1,20m em frente à porta (sentido contrário da abertura)? |  |  |  |  |
| Possui espaço lateral à porta (sentido da abertura) de, no mínimo, 0,60m que possibilite a aproximação à maçaneta? |  |  |  |  |
| Possui espaço lateral à porta (sentido contrário da abertura) de, no mínimo, 0,30m que possibilite a aproximação à maçaneta? |  |  |  |  |
| As portas acionadas por sensores de presença são ajustadas para detectar pessoas de baixa estatura, crianças e usuários de cadeiras de rodas? |  |  |  |  |
| As portas de correr possuem trilhos na parte superior? Se o trilho for no piso, é nivelado com o piso e tem frestas máxima de 15mm? |  |  |  |  |
| Possui sinalização visual no centro da porta (1,40m-1,60m) e tátil em relevo e Braille (0,90m-1,10m) no lado externo, informando o ambiente? |  |  |  |  |
| 5.2 JANELAS |
| A altura dos comandos de abertura da janela permite o alcance manual do usuário de cadeira de rodas (1,20m)? |  |  |  |  |
| A altura do peitoril da janela permite o alcance visual do usuário de cadeira de rodas (1,15m)? |  |  |  |  |
| Os comandos de abertura da janela são do tipo pressão ou alavanca? |  |  |  |  |
| 6. BANHEIROS | SIM | NÃO | Não se aplica | SITUAÇÃO ENCONTRADA |
| Tratando-se de projeto de construção de uma edificação de uso público, este dispõe de banheiro acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos? |  |  |  |  |
| Tratando-se de projeto de reforma de uma edificação de uso público, este dispõe de pelo menos um banheiro acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos? |  |  |  |  |
| A edificação possui 5% do total de cada peça instalada acessível? |  |  |  |  |
| Os banheiros com entrada independente possuem, ao lado da bacia sanitária e do chuveiro, dispositivo de sinalização de emergência? |  |  |  |  |
| Caso possua desnível acima de 5mm, existe rampa para eliminar o obstáculo? |  |  |  |  |
| O piso é antiderrapante? |  |  |  |  |
| A dimensão mínima do banheiro (situação que não inclui chuveiro) atende à especificidade da norma técnica (1.50m x 1.70m)? |  |  |  |  |
| A porta possui um vão livre de 0,80m? |  |  |  |  |
| O sentido de abertura da porta é para fora? |  |  |  |  |
| Possui barra horizontal com largura igual à metade da dimensão da porta, afixada na parte interna da porta, distando 0,90m do piso acabado? |  |  |  |  |
| Tratando-se de box para bacia sanitária comum, possui distância entre o vaso e a porta (quando aberta) de, no mínimo, 0,60m? |  |  |  |  |
| Tratando-se de box para bacia sanitária comum, possui porta com vão livre mínimo de 0,80m? |  |  |  |  |
| 6.1 QUANTO À BACIA SANITÁRIA: |
| Possui área de transferência (0,80m x 1,20m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária? |  |  |  |  |
| Caso o projeto contemple mais de um banheiro acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas de lados diferentes? |  |  |  |  |
| Tem 0,46m de altura (com assento) ou 43cm a 45cm, sem o assento? |  |  |  |  |
| Se tem sóculo, sua dimensão respeita o excedente máximo de 5cm da borda da base da bacia sanitária? |  |  |  |  |
| Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75m do piso acabado? |  |  |  |  |
| A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,30m da parede de fundo? |  |  |  |  |
| A barra de apoio afixada na parede de fundo dista 0,30m (em direção à barra lateral) do eixo da bacia sanitária? |  |  |  |  |
| O eixo da bacia sanitária dista 0,40m da barra de apoio afixada na lateral do sanitário? |  |  |  |  |
| As barras de apoio possuem seção circular entre 3cm e 4,5cm de diâmetro? |  |  |  |  |
| As barras de apoio distam 4cm da parede? |  |  |  |  |
| A válvula de descarga atende à altura de 1m? |  |  |  |  |
| OBS: nos banheiros acessíveis não é permitido o uso de bacias com caixa acoplada, pois não existe no mercado nenhum modelo que permita a implantação correta das barras de apoio, de acordo com as exigências da norma técnica em vigor. |
| 6.2 QUANTO AO CHUVEIRO: |
| Existe rampa para eliminar o desnível do boxe? |  |  |  |  |
| O boxe possui a dimensão mínima de 0,90m x 0,95m? |  |  |  |  |
| Possui banco articulado ou removível com os seguintes parâmetros: profundidade mínima de 0,45m, 0,46m de altura do piso e comprimento mínimo de 0,70m? |  |  |  |  |
| Na parede de fixação do banco há uma barra vertical com altura de 0,75m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70m, a uma distância de 0,85m da parede lateral ao banco? |  |  |  |  |
| Possui área de transferência (0,80m x 1.20m) externa ao boxe, possibilitando a aproximação paralela ao banco? |  |  |  |  |
| A área de transferência está deslocada 0,30m em relação à parte posterior da parede, onde o banco está fixado? |  |  |  |  |
| O chuveiro é equipado com desviador para ducha manual na qual o controle de fluxo é na ducha manual? |  |  |  |  |
| O registro do chuveiro é do tipo alavanca? |  |  |  |  |
| O registro do chuveiro encontra-se instalado na altura de 1,00m do piso acabado, e distando 0,45m da parede que se encontra fixado o banco? |  |  |  |  |
| Há barras de apoio vertical e horizontal ou em L (em substituição às anteriores) na parede lateral ao banco? |  |  |  |  |
| A barra vertical possui comprimento mínimo de 0,70m, está a uma altura de 0,75m do piso e a uma distância de 0,45m da borda frontal do banco? |  |  |  |  |
| A barra horizontal possui comprimento mínimo de 0,60m, está a uma altura de 0,75 m do piso e a uma distância máxima de 0,20 m da parede de fixação do banco? |  |  |  |  |
| A barra em L tem segmentos de 0,70 m de comprimento mínimo, está a uma altura de 0,75 m do piso no segmento horizontal e a uma distância de 0,45 m da borda frontal do banco no segmento vertical? |  |  |  |  |
| As barras de apoio possuem seção circular entre 3cm e 4,5cm de diâmetro? |  |  |  |  |
| 6.3 QUANTO AO LAVATÓRIO: |
| Tratando-se de banheiro acessível, há obrigatoriamente lavatório dentro do box de modo a não interferir na área de transferência para a bacia sanitária? |  |  |  |  |
| Está fixado a uma altura de 0,80m do piso e respeitando uma altura livre de 0,73m (borda inferior)? |  |  |  |  |
| O sifão e a tubulação estão situados a 0,25m da face externa frontal e possuem dispositivo de proteção do tipo coluna suspensa ou similar? |  |  |  |  |
| O comando da torneira está, no máximo, a 0,50m da face externa frontal do lavatório? |  |  |  |  |
| As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente? |  |  |  |  |
| Possui barra de apoio junto ao lavatório afixada na altura do mesmo? |  |  |  |  |
| 6.4 QUANTO AO MICTÓRIO: |
| Existe área de aproximação frontal para PMR ( diâmetro de 0.60m) e para PCR (0.80m x 1.20m)? |  |  |  |  |
| Para os modelos suspensos, tem altura (na borda frontal) de 0.60m a 0.65m? |  |  |  |  |
| Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1.00m do seu eixo? |  |  |  |  |
| Possui barras de apoio com afastamento de 0.60m (centralizado pelo eixo), comprimento mínimo de 0.70m, fixadas com altura inferior de 0.75m? |  |  |  |  |
| 6.5 QUANTO AOS ACESSÓRIOS: |
| Se o espelho tem altura (da borda inferior) acima de 0,90m, está instalado com inclinação de 10º? |  |  |  |  |
| A papeleira embutida possui altura mínima de 0,50m, e máxima de 0,60m? |  |  |  |  |
| A papeleira embutida dista, no máximo, 0,15m da borda frontal do sanitário? |  |  |  |  |
| Para os demais tipos, a papeleira está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel estar entre 1.00m a 1,20 m do piso acabado? |  |  |  |  |
| Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objetos) atendem à altura entre 0,80m e 1,20m? |  |  |  |  |
| Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme figuras 13 e 14 da NBR 9050:2004? |  |  |  |  |
| 7. VESTIÁRIOS | SIM | NÃO | Não se aplica | SITUAÇÃO ENCONTRADA |
| A porta possui um vão livre de 0.80m? |  |  |  |  |
| Os bancos possuem encosto? |  |  |  |  |
| Os bancos possuem 0,45m de profundidade e 0,46m de altura? |  |  |  |  |
| É reservado um espaço de 0,30m atrás do banco para garantir a transferência lateral? |  |  |  |  |
| A profundidade da prateleira atende o máximo de 0,55m? |  |  |  |  |
| A altura dos armários está entre 0,40m e 1,20m do piso acabado? |  |  |  |  |
| A abertura da porta é para o lado externo? |  |  |  |  |
| O espelho possui sua borda inferior a 0,30m e a superior a uma altura máxima de 1,80m do piso acabado? |  |  |  |  |
| Os cabides estão instalados em altura entre 0,80m e 1,20m do piso acabado? |  |  |  |  |
| Para cabines individuais: |  |  |  |  |
| Possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80m? |  |  |  |  |
| Superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,80 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m, providos de barras de apoio, espelhos e cabides. |  |  |  |  |
| Possuem barras de apoio horizontais com comprimento mínimo de 0.80m e altura de 0.75m? |  |  |  |  |
| Estas barras são afixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,40m da parede da cabeceira? |  |  |  |  |
| 8. BIBLIOTECA | SIM | NÃO | Não se aplica | SITUAÇÃO ENCONTRADA |
| Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis? |  |  |  |  |
| Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma? |  |  |  |  |
| Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis? |  |  |  |  |
| A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90m da largura? |  |  |  |  |
| A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado? |  |  |  |  |
| 9. AUDITÓRIOS E SIMILARES | SIM | NÃO | Não se aplica | SITUAÇÃO ENCONTRADA |
| A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público atende à exigência do Decreto 5.296/04 ou da NBR 9050/04 (aplicando-se o mais favorável, conforme o caso)? |  |  |  |  |
| Os espaços para P.C.R. possuem dimensões mínimas de 0,80m x 1,20m, acrescidos de faixa de no mínimo 0,30 m de largura (na frente, atrás ou em ambas as posições)? |  |  |  |  |
| A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende à exigência do Decreto 5.296/04 ou da NBR 9050/04 (aplicando-se o mais favorável, conforme o caso)? |  |  |  |  |
| O assento para P.M.R. possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m? |  |  |  |  |
| A quantidade de assentos para pessoas obesas atende à exigência do Decreto 5.296/04 ou da NBR 9050/04 (aplicando-se o mais favorável, conforme o caso)? |  |  |  |  |
| O assento para pessoa obesa possui a dimensão de dois assentos mais espaço livre de 0,60m na frente da cadeira? |  |  |  |  |
| Os locais destinados a P.C.R. e os assentos para P.M.R. e P.O. estão distribuídos pelo recinto? |  |  |  |  |
| Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante? |  |  |  |  |
| Esses locais estão indicados por sinalização no local? |  |  |  |  |
| Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de, no máximo, 30° a partir do limite superior da tela até a linha do horizonte visual (do usuário) obedecendo à altura de 1,15m do piso? |  |  |  |  |
| Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga e saída de emergência acessível? |  |  |  |  |
| Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência? |  |  |  |  |
| O palco possui acesso através de rampa ou aparelho eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas? |  |  |  |  |
| O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso? |  |  |  |  |
| Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)? |  |  |  |  |
| Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras? |  |  |  |  |
| 10. RESTAURANTES E SIMILARES | SIM | NÃO | Não se aplica | SITUAÇÃO ENCONTRADA |
| Possui 5% dos balcões - de caixa para pagamento - acessíveis? |  |  |  |  |
| Nos balcões de autosserviço as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual (0,50m de profundidade e 1,20m de altura)? |  |  |  |  |
| Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual (1,15m)? |  |  |  |  |
| Quanto aos balcões de autosserviço, é previsto pelo menos 50% do total, com, no mínimo, um para cada tipo de serviço acessível para pessoas em cadeira de rodas? |  |  |  |  |
| Existe a previsão de passa pratos com altura entre 0,75 - 0,85m do piso acabado? |  |  |  |  |
| É garantida a dimensão de, no mínimo, 0,90m de circulação no entorno do balcão de autosserviço? |  |  |  |  |
| Possui 5%, com no mínimo uma do total, de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA? (detalhes no item “Mesas ou superfícies para refeições ou trabalho”) |  |  |  |  |
| É garantida uma faixa de circulação de 0,90m entre as mesas e área de manobra para acesso às mesmas? |  |  |  |  |
| 11. MOBILIÁRIO | SIM | NÃO | Não se aplica | SITUAÇÃO ENCONTRADA |
| 10.1 TELEFONES PÚBLICOS |
| Havendo telefone público no pavimento, é ofertado pelo menos um acessível? |  |  |  |  |
| Possui área de aproximação frontal e lateral para o usuário de cadeira de rodas? |  |  |  |  |
| Está sinalizado com o símbolo internacional de acesso? |  |  |  |  |
| Os comandos superiores atendem à altura máxima de 1,20m? |  |  |  |  |
| Há pelo menos um telefone de atendimento adaptado para comunicação por pessoas com deficiência auditiva? |  |  |  |  |
| Possuem sinalização com Piso Tátil de Alerta para os modelos tipo “Orelhão”? |  |  |  |  |
| 10.2 BEBEDOUROS |
| Havendo bebedouros no pavimento, 50% com, no mínimo um, são acessíveis? |  |  |  |  |
| O dispositivo de acionamento localiza-se na parte frontal ou na lateral próximo a borda frontal do equipamento? |  |  |  |  |
| A bica tem altura máxima de 0,90m? |  |  |  |  |
| O equipamento possui altura livre inferior de 0,73m? |  |  |  |  |
| Há avanço da superfície que permita a aproximação frontal sob o equipamento? |  |  |  |  |
| Havendo copos descartáveis, estes estão em altura de no máximo 1,20m do piso? |  |  |  |  |
| Os outros modelos, assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado? |  |  |  |  |
| Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma P.C.R.? |  |  |  |  |
| 10.3 MESAS OU SUPERFÍCIES PARA REFEIÇÕES OU TRABALHO |
| Atendem à altura entre 0,75m e 0,85m? |  |  |  |  |
| Possui altura livre inferior de, no mínimo, 0,73m? |  |  |  |  |
| A largura da mesa permite a aproximação frontal do usuário de cadeira de rodas (0,80x1,20m)? |  |  |  |  |
| A mobília permite que o usuário de cadeira de rodas avance sob a mesa, no mínimo, 0,50m? |  |  |  |  |
| 10.3 ARMÁRIOS |
| Atendem à altura de utilização entre 0,40m e 1,20m do piso acabado? |  |  |  |  |
| Os puxadores encontram-se em uma faixa de alcance manual entre 0,80m e 1,20m? |  |  |  |  |
| 10.4 BALCÃO DE ATENDIMENTO |
| Possui altura máxima de 0,90m, com altura livre de 0,73m do piso e 0,90m no mínimo de extensão? |  |  |  |  |
| Permite que o usuário de cadeira de rodas avance sob o balcão até 0,30m, no mínimo? |  |  |  |  |
| 10.5 ASSENTOS FIXOS |
| Existe um M.R. (5% com no mínimo 01 assento) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação? |  |  |  |  |
| Está sinalizado com o SIA? |  |  |  |  |
| 10.6 PLANOS E MAPAS TÁTEIS |
| Na existência de Planos e Mapas Táteis, as superfícies com estas informações são instaladas a altura entre 0.90m a 1.10m? |  |  |  |  |
| Possuem reentrância na parte inferior com, no mínimo, 0.30m de altura e 0.30m de profundidade, para permitir aproximação frontal de PCR? |  |  |  |  |

*Foram considerados apenas os itens exigidos pela NBR 9050/2004 e legislação federal em vigor, remetendo-se consulta às leis estaduais e municipais, como complemento, além das recomendações contidas na norma técnica mencionada.

**Exigências estabelecidas pela ABNT NM 313:2007 para elevadores instalados a partir de 01.01.08.

***Exigências estabelecidas pela ABNT NBR 15.655-1 para plataformas de elevação vertical instaladas a partir de 08.02.09.

NBR 9050:04

****PISO TÁTIL:

DE ALERTA:

5.14.1.2 A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento nas seguintes situações:

a) obstáculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso tátil de alerta. A superfície a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projeção do obstáculo, em toda a superfície ou somente no perímetro desta, conforme figura 60;

b) nos rebaixamentos de calçadas, em cor contrastante com a do piso, conforme figuras 61 e 62;

c) no início e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano, conforme exemplifica a figura 63;

d) junto às portas dos elevadores, em cor contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no máximo da alvenaria, conforme exemplifica a figura 64;

e) junto a desníveis, tais como plataformas de embarque e desembarque, palcos, vãos, entre outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter uma largura entre 0,25 m e 0,60 m, instalada ao longo de toda a extensão onde houver risco de queda, e estar a uma distância da borda de no mínimo 0,50 m, conforme figura 65.

DIRECIONAL:

5.14.2.3 A sinalização tátil direcional deve ser utilizada em áreas de circulação na ausência ou interrupção da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espaços amplos.

DEFINIÇÕES:

P.C.R. - Pessoa em Cadeira de Rodas

P.M.R.- Pessoa com Mobilidade Reduzida

P.C.D. - Pessoa com Deficiência

P.O     - Pessoa Obesa

# Text boxes

SINALIZAÇÃO VERTICAL VAGA IDOSO

SINALIZAÇÃO VERTICAL VAGA PCD

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VAGA IDOSO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VAGA PCD